Анкета проведення аудиту доступності до об’єкту

|  | Вимоги нормативного документа | Рисунок відповідно до ДБН | Фотофіксація | Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано? | доступно | Частково доступно | недоступно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Так | Ні |  |  |  |
| I | Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок |
| 1. | Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар’єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – не більше 0, 015м) Примітки:____________________________________ _____________________________________________ |  |  |  | ні |  | + |  |
| 2. | Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м) Примітки:____________________________________ _____________________________________________ |  |  | так |  | + |  |  |
| 3. | Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, над шляхами руху становить min 2,1м. 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0,7 м. 3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0, 1 м. Примітки:____________________________________ _____________________________________________ |  |  | так так так |  | + + + |  |  |

|  | Вимоги нормативного документа | Рисунок відповідно до ДБН | Фотофіксація | Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано? | доступно | Частково доступно | недоступно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Так | Ні |  |  |  |
| 4. | Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам: 4.1. Ширина хвіртки min 90 см 4.2. Відсутні сходи чи пороги 4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо Примітки:____________________________________ _____________________________________________ |  |  | так |  | + |  |  |
|  |  |  |  | так |  | + |  |  |
|  |  |  |  | так |  | + |  |  |
| 5. | Зона паркування. 5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів 5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю 5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) Примітки:_ Місце для паркування за територією школи під огорожею |  |  |  | ні |  | + |  |
|  |  |  |  |  | ні |  | + |  |
|  |  |  |  |  | ні |  | + |  |
|  | Вимоги нормативного документа | Рисунок відповідно до ДБН | Фотофіксація | Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано? | доступно | Частково доступно | недоступно |
|  |  |  |  | Так | Ні |  |  |  |
|  | Будівля і приміщення. |  |  |  |  |  |
| 6. | Вхід до будівлі |  |  |  |  |  |
|  | Сходи зовнішні. 6.1 Сходинки однакові по висоті. 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору Примітки:____________________________________ _____________________________________________ |  |  | так |  | + |  |  |
|  |  |  |  |  | ні |  |  | + |
|  | Поручні при зовнішніх сходах Поручні мають продовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см Поручні розташовані з обох боків Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, наявні розділові перила Примітки:____________________________________ _____________________________________________ |  |  | так | + |  |  |  |
|  |  |  |  | так | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ні |  |  | + |

| 7. | Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами /ухил 1:12 Сходи зовнішні. 7.1. Наявний пандус. 7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам Примітки:____________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |  |  | Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано? | доступно | Частково доступно | Недоступно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Так | Ні |  |  |  |
|  |  |  |  | так |  | + |  |  |
|  |  |  |  | так |  | + |  |  |
|  | Поручні при зовнішніх сходах 7.3. На пандусі наявні перила. Перила встановлено з обох боків пандусу Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см. Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см. Примітки:____________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |  |  |  | ні |  |  | + |
|  |  |  |  |  | ні |  |  | + |
|  |  |  |  |  | ні |  |  | + |
|  |  |  |  |  | ні |  |  | + |

|  | Вимоги нормативного документа | Рисунок відповідно до ДБН | Фотофіксація | Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано? | Ступінь впливу на доступність об’єкта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Так | Ні | доступно | Частково доступно | недоступно |
| 8 | Вхідна група, Тамбур |
|  | Двері: 8.1. Якщо вхідні двері одинарні,ширина дверного полотна становить min 90 см. 8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить min 80 см. Примітки:____________________________________ _____________________________________________ |  |  | так |  | + |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | 8.3.Пороги в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні) Примітки:____________________________________ _____________________________________________ |  |  |  | ні | + |  |  |
|  | Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепоною для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні грати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги. Примітки:____________________________________ _____________________________________________ |  |  |  | ні | + |  |  |
|  | Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей |  | Прозорих дверей немає |  |  |  |  |  |

|  | Вимоги нормативного документа | Рисунок відповідно до ДБН | Фотофіксація | Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано? | Ступінь впливу на доступність об’єкта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Так | Ні | доступно | Частково доступно | недоступно |
| 9. Вестибюль |
|  | 9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок Примітки: ____________________________________________ |  |  |  | ні | + |  |  |
|  | 9.2. Контрастне маркування ребер сходинок Примітка: ____________________________________________ |  |  |  | ні | + |  |  |
|  | 9.3. Перила на сходах Примітки: ____________________________________________ |  |  | так |  | + |  |  |
|  | 9.4. Перила на сходах з обох боків Примітки: ____________________________________________ |  |  |  | ні | + |  |  |
|  | 9.5. Сходи дубльовані пандусом Примітки: немає пандуса ____________________________________________ |  | відсутній пандус |  | ні |  |  | + |
|  | 9.6. Пандус обладнаний перилами Примітки: немає пандуса |  | відсутній пандус |  | ні |  |  | + |
| 10 | Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень |
|  | 10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min2,1м. Примітки:____________________________________ _____________________________________________ |  |  | так |  | + |  |  |
|  | 10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше max 0,7 м. Примітки:____________________________________ _____________________________________________ |  |  | так |  | + |  |  |
|  | 10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0, 1 м. Примітки:____________________________________ |  |  | так |  | + |  |  |
|  | 10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min1,8 м Примітки:____________________________________ _____________________________________________ |  |  | так |  | + |  |  |
|  | 10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9 м Примітки: _____________________________________________ |  |  | так |  | + |  |  |
|  | 10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9м, огороджені. Примітки: _ _____________________________________________ |  |  | так |  | + |  |  |

|  | Вимоги нормативного документа | Рисунок відповідно до ДБН | Фотофіксація | Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано? | Ступінь впливу на доступність об’єкта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Так | Ні | доступно | Частково доступно | недоступно |
| 10 | Санітарно-гігієнічні приміщення |
|  | Наявність доступного для МГН туалету: 10.1. Наявна універсальна кабіна. Пояснення: Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. Примітки:_відсутня_ _____________________________________________ |  |  |  | ні |  |  | + |
|  | 10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями. Примітки:_ відсутня______ _____________________________________________ |  |  |  | ні |  |  | + |

Директор ліцею                                                                   Л.М.Московченко